ЈКП „Осечина“ Осечина

Р.бр. ЈН 10/19

Датум: 19.11.2019. године

Осечина

ЈКП „Осечина“ Осечина

Пере Јовановића 35

14253 Осечина

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА МЕРНА МЕСТА, НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ОСЕЧИНА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/2019

| Рок за подношење понуда | 29.11.2019. године до 12:00 часова |
| --- | --- |
| Време отварања понуда | 29.11.2019. године у 12:15 часова |
| Место подношења понуда | ЈКП Осечина, Пере Јовановића 35, 14253 Осечина - поштом или Понуду лично предати писарници ЈКП Осечина |
| Место јавног отварања понуда | Правна служба, ЈКП осечина |

Новембар ,  2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”,                        бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 10/2019, зав.бр. 1275/19 oд 19.11.2019.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 10/2019, зав.бр. 1276/19 oд 19.11.2019.год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности  услуга

Израда пројектне докуменатације за мерна места, надзор и управљање водоводном мрежом насељеног места Осечина

ЈНМВ бр.10/2019

Конкурсна документација има 50 страницa  и садржи:

| Назив | Страна |
| --- | --- |
| I Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III Техничка документација и планови | 7 |
| IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 20 |
| V Критеријум за избор најповољније понуде | 23 |
| VI Обрасци који чине саставни део понуде | 24 |
| ОБРАЗАЦ 1 | Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама | 25 |
| ОБРАЗАЦ 2 | Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама | 26 |
| ОБРАЗАЦ 2а | Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | 27 |
| ОБРАЗАЦ 2б | Изјава понуђача о ангажовању подизвођача | 28 |
| ОБРАЗАЦ 3 | Образац понуде | 29 |
| ОБРАЗАЦ 4 | Образац структуре цене | 32 |
| ОБРАЗАЦ 5 | Образац трошкова припреме понуде | 34 |
| ОБРАЗАЦ 6 | Образац изјаве о независној понуди | 35 |
| ОБРАЗАЦ 7 | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. ЗЈН | 36 |
| ОБРАЗАЦ 8 | Изјава о достављању менице | 37 |
| VII Модел уговора | 38 |
| VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду | 42 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу

ЈКП Осечина, Осечина

Пере Јовановића 35, 14253 Осечина

Матични број: 07305290

ПИБ: 101597956

Рачун бр.: 205-88207-83

коју заступа директор Никола Томић

( у даљем тексту: Наручилац).

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 10/2019 је набавка услуга – Израда пројектне докуменатације за мерна места, надзор и управљање водоводном мрежом насељеног места Осечина.

- назив из општег речника набавке: Услуге техничког пројектовања,

- ознака из општег речника набавке: 71320000.

4. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Наташа Ђукић, дипл.правник

Е - mail адреса – info@jkposecina.rs.

5. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду техничке документације за мерна места, надзор и     управљање водоводном мрежом насељеног места Осечина

УВОД

Општина Осечина, као територијална целина, налази се у западном делу средишње Србије у Колубарској области, на површини од 319км2.

Граничи се са: на северу – општина Коцељева, на истоку - град Ваљево, на западу – општина Крупањ, и на југу - општина Љубовија.

У општини Осечина налази се 20 насеља са 12.536 становника, у 23 месне заједнице, по попису из 2011.године. Насеља су размештена у 17 катастарских општина. Подручје општине Осечина, према организацији послова републичке управе по окрузима, припада Колубарском округу.

Осечина се простире обострано дуж реке Јадар, и то на месту улива десне и леве њене притоке - Ловачке и Остружањске реке, на југозападним падинама планине Цер и североисточним падинама Соколских планина. Насеље се пружа подужно у правцу северозапад - југоисток уз реку Јадар и у смеру североистока уз Ловачку реку и југозапада уз реку Остружањку.

Водоснабдевање Осечине врши се из водоизворишта Пецка. Извориште Пецка у алувиону реке Пецке чини пет бунара. Ниво у бунарима осцилује око вредности од 190 mnm, док укупни капацитет варира у интервалу од 55 l/s (у минимуму) до 80 l/s (у зимском максимуму). Вода црпљена на бунарима се транспортује у заједничке сабирне водове Ø220 до сабирног базена на изворишту карактеристика KD/KP=194,50/196,10 mnm, V=100 m³.

Као висински резервоар за водоснабдевање насеља Осечина користи се резервоар Кик који се налази поред пута Осечина - Лопатањ Исток на брду Бркића Кик на кп.бр. 160, 161 и 162 све КО Остружањ, са површином од 1,38ha. Састоји се од две коморе унутрашњег пречника 12м, дубине 4 м – од тога, корисне 3,7м.

Резервоар Кик је запремине , V=2х392 m³. Кота прелива је 283,7 mnm. Висински положај овог резервоара на коти 80м изнад насеља Осечина један је од главних узрочника великих губитака у дистрибутивној мрежи због високих притисака у цевоводима.

Постојећи цевоводи на подручју насеља Осечина са главним дистрибуционим правцем Ø350 / Ø315 / Ø200 имају довољну транспортну моћ, тако да је није потребно појачавати. У самом насељу Осечина постоји мрежа цевовода пречника од DN15 до DN350. Укупна дужина мреже цевовода пречника од DN50 до DN350 износи око 34005 m, којима се вода дистрибуира до потрошача у насељу Осечина.

Oпштина Осечина је у сврху реализације програма обнове и унапређења система водоводне и канализационе инфраструктуре  Владе Републике Србије  према смерницама Канцеларије за јавна улагања Владе Републике Србије, израдила „Студију процене стања постојећег водоводног система насељеног места Осечина“.

У водоводној мрежи не постоје мерачи протока којима би се пратило стање губитака и распореда воде у водоводној мрежи.

Како би се пратило стање губитака и распореда воде у водоводној мрежи потребно је приступити изради зона потрошње и мерних места са ЕМ мерачима протока.

На основу односа фактурисане и произведене воде, губици воде у Осечини износе 56,92 % за 2016. годину, 54,58% за 2017. годину и 51,15% за 2018. годину. Ти губици су могли да настану услед губитака и кварова на самој мрежи и услед нелегалних прикључака на мрежи. Тип губитака може да се одреди једино континуираним мерењем у водоводној мрежи.

У циљу смањења губитака потребно је побољшати управљање и мониторинг објеката како би се дефинисало стање кључних објеката на мрежи као и смернице за даље унапређење.

Управљање водоводном мрежом подразумева израду мерних места у систему водоводне мреже и система даљинског надзора и управљања. Израдом мерних места треба да се добију зоне потрошње у којима је могуће пратити проток воде који улази у зоне, и у зависности од потрошње воде у тим зонама процењивати губитак воде у тим зонама. На тај начин, потребно је открити у којим зонама постоје мањи или већи губици и тиме дефинисати приоритете за реконструкцију мреже. Такође, праћењем протока на мерним местима могуће је установити повећање протока воде од уобичајеног и тиме створити могућност  сигнализиције квара на мрежи који можда није одмах уочљив.

# ЦИЉЕВИ И ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

## Општи циљ пројекта

Општи циљ пројекта је повећање ефикасности и унапређење управљања водоводом који је у надлежности јавно комуналног предузећа „Осечина“ у Осечини.

## Примарни циљ пројекта

Примарни циљ пројекта је оптимизација и унапређење постојећег водоводног система, који се огледа кроз рационализацију производње, квалитета и дистрибуције воде до крајњих корисника. Унапређење постојећег система потребно је базирати на смањењу губитака у мрежи као и смањењу оперативних трошкова и трошкова експлоатације и одржавања система.

У оквиру техничке документације потребно је успоставити систем мониторинга и праћења стања предметних водних објеката у циљу успостављања ефикаснијег управљања системом.

## Резултати пројекта

Предметни резултати пројекта огледају се кроз израду следећих пројектних активности:

- Претходни извештај

- Пројекти мерних места, надзора и управљања објектима - Идејно решење (ИДР)

- Пројекти мерних места, надзора и управљања објектима - Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)

- Пројекти мерних места, надзора и управљања објектима - Пројекат за извођење (ПЗИ)

# РАСПОЛОЖИВЕ ПОДЛОГЕ

У наставку текста датo je стање расположивих подлога:

## Планска и урбанистичка документација

Тренутно важећа планска документација за општину Осечина су:

- Просторни План Општине Осечина, (Саобраћајни институт ЦИП д.о.о.2011. година);

- План Генералне Регулације насељеног места Варошица Осечина, (Предузеће за планирање, пројектовање, геодетске услуге и консалтинг „АПЛАН“ д.о.о. Аранђеловац, 2014. година);

## Катастарско топографске подлоге

Потребно је да пројектант обезбеди потребне катастарско -топографске подлоге, израђене од стране овлашћене геодетске организације, у складу са програмом геодетских радова и Законом о државном премеру и катастру, на основу којих ће израдити предметну техничку документацију.

## Геотехничке подлоге

Потребно је да Пројектант о свом трошку обезбеди инжењерско – геолошке и геотехничке подлоге које су потребне за израду предметне техничке документације или да користи постојећу геолошку грађу која је одговарајућа за ниво детаљноси, потребне анализе и прорачуне које је неопходно извршити приликом израде техничке документације.

## Постојећа техничка документација

У оквиру Претходног извештаја потребно је да Пројектант изврши систематизацију постојеће техничке грађе која може да се искористи као подлога за израду нових пројеката, са посебним освртом на Студијске анализе које су рађене за потребе побољшања функционалности водоводног система општине Осечина.

# ПРОГРАМ РАДОВА

## Геодетски радови

Потребно је урадити катастарско топографску подлогу за делове улица и објеката обухваћених пројектом. У оквиру пројекта потребно је урадити геодетко снимање и картирање терена и објеката за предметно подручје које обухвата пројектовану трасу цевовода  у појасу ширине 40 м. За предметно подручје потребно је израдити катастарско топографски план у размери 1:500 са приказом свих детаља у складу са са Законом о премеру и Катастру и другим подзаконским актима из ове области.

Снимање линијских објеката (река, пут, пруга итд...) потребно је урадити по попречним профилима и структурним линијама објекта. У оквиру снимања саобраћајница потребно је обухватити целу ширину улице укључујући трототар и зелену површину до саме ограде суседних парцела. У оквиру снимања водних и других објеката потребно је обухватити: шахтове, хидранте, надземне електро енергертске објекте, надземне телекомуникационе објекте итд. При снимању ограда или других објеката високоградње обухваћених планом обавезно снимити коту терена уз сам објекат и највишу тачку објекта на том делу. На деоница цевовода на којима се врши укрштање или паралелно вођење са трасом државног пута I и II реда, потребно је извршити снимања конструкције пута и путног појаса по попречним профилима на међусобном растојању од максимално 25м. У делу где се траса цевовода укршта или паралелно води са државним путем потребно је израдити попречне профиле са уцртаним елементима путне конструкције (саобраћајница, банкина, тротоар, канал, насип, усек, засек, ограду и друге објекте), границе арцеле пута и границе путног појаса.

Предметну документацију потребно је доставити у 3 примерка у форми елабората у штампаном и електронским облику.

Предметну документацију потребно је израдити у свему у складу са Законом о планирању и изградњи, Закону о премеру и катастру, другим законима и подтаконским актима који регулишу ову област.

# ПРОГРАМ УСЛУГА

## Инвентаризација података

У оквиру Претходног извештаја потребно је извршити систематизацију расположивих подлога и инвентаризацију која обухвата: прикупљање, обраду и анализу квалитета расположивих подлога. Све инвентаризоване податке потребно је доставити у оквиру геопросторне и алфанумеричке базе која ће се предати Наручиоцу. Предметну структуру базе података потребно је пројектовати и презентирати Наручиоцу у оквиру методологије за израду пројекта.

## Информациони систем

У цуљу побољшања функционалности водоводне мреже насељеног места Осечина потребно је израдити географски информациони систем постојећих и пројектовних објеката у оквиру водоводног система Осечине. Пројектована апликација за развој ГИС-а мора да подржи унос и управљање следећим водним објектима: цевоводи, водозахвати, бунари, каптаже, затварачи, резервоари, прекидне коморе, црпне станице, хидранти, мерна места, објекте за третман и контролу квлитета воде, потрошаче, као и друге објекте који се налазе у систему.

У оквиру ГИС-а потрошача потребно је евидентирати позиције свих потрошача, оквирну трасу њихових прикључака на уличну мрежу, као и њихове бројеве водомера.

Сва опрема у предметним шахтовима, резервоарским затварачницама, црпним станицама и друга хидро машинска опрема у ГИС-у треба да буду приказани са фотографијом полажаја опреме, скицом начина везивања опреме у dwg формату, као и стањем хидромашинске опреме.

Инвеститору је потребно доставити ГИС водоводног система унесен у одговарајући софтвер, заједно са софтвером. Софтвер треба да садржи један модул за едитовање и допуну података и три модула само за прегледање података. Уз испоруку софтвера потребно је извршти обуку техничких лица које одреди инвеститор за коришћење ГИС софтвера.

Избор ГИС апликације, функционалност и начин коришћења предмет су методологије за израду пројекта.

## Хидротехника

### Анализа потреба за водом

На основу регистра потрошача и података о њиховој потрошњи, извршити оквирну анализу потреба за водом потрошача прикључених на водоводну мрежу, као и потенцијалну потребу  за прикључењем делова тренутно независних водоводних система.

### Израда математичког модела и хирауличке анализе

На основу података о постојећој водоводној мрежи водоводног система Осечине (цевоводи, потрошачи и водни објекти система) и потреба за водом, потребно је урадити математички модел водоводне мреже. У оквиру математичког модела потребно је спровести следеће анализе:

- анализу стања притисака у водоводној мрежи,

- анализу стања протицаја у водоводној мрежи,

- нализа стања мреже за време пожара

- оквирна aнализа губитака у водоводној мрежи,

- прорачун за димензионисање будуће водоводне мреже

### Зонирање водоводне мреже и израда пројекта мерних места

Пре анализе стања губитака у водоводној мрежи, потребно је израдити мерна места која ће у реалном времену приказивати потрошњу у водоводној мрежи, а самим тим и потенцијалне губитке. У ту сврху потребно је извршити анализу зона потрошње, дефинисати распоред, број и тип мерача протока које је потребно инсталирати у оквиру водоводног система. Приликом одређивања зона потребно је приказати техничка решења за успостављања зона потрошње. Предметну анализу и концепцију техничких решења потребно је приказати у оквиру пројекта мерних места (ИДР, ПГД, ПЗИ).

### Унапређења управљања водоводним системом

У оквиру ове анализе потребно је дефинисати распоред мерно регулационих места која имају за циљ да омогуће даљинску контролу система у реалном времену, као и прикупљање података за процену рада и унапређење рада система водоснабдевања, тако да све појединачне компонете функционишу као систем. С тим у вези потребно је дефинисати број и распоред регулационих вентила, мерачи протока, уређаји за мерење притиска и мерача нивоа воде у резервоарима.

### Опрема у оквиру водоводног система

Пројектант је дужан да у оквиру предложених техничких решења предлаже савремене материјале и опрему који гарантују квалитет, функционалност, поузданост и трајност приликом експолоатације. Сва наведена опрема и материјали морају да задовољавају европске стандарде и критеријуме у погледу квалитета.

#### Цевоводи и арматура

Сву опрему у мрежи предвидети за притиске до 10 бара и према потреби за веће. Прилоком избора цевног материјала водити рачуна да он задовољава стандарде у погледу квалитета и заштите животне средине. Спајање цевовода обезбедити на начин да задовољава сзандарде у погледу водонепропусности.

#### Мерачи протока

Предвидети електромагнетни тип мерача протока са дужинама правих деоница испред и иза мерача протока према препорукама произвођача опреме тако да се задовоље најповољнији хидраулички услови за његов несметан рад. Све мераче протока предвидети за мерење у једном смеру, осим ако није посебно дефинисано за појединачни случај. Пречнике водомера дефинисати у складу са формираним оквирним хидрауличким моделом и очекиваним протоцима у систему. Мераче протока пројектовати за нормалан рад у квиру опсега брзина протока од 1 – 3 m/s и потребно је у овом опсегу димензионисати исте. Електромагнетни мерач протока предвидети са потребним степеном заштите  од рада у потопљеном стању (IP68).

Предвидети да мерачи протока буду повезани на SCADA систем и у реалном времену шаљу податке о тренутним вредностима протока у контролни центар на локацији коју одреди инвеститор.

Мерачи треба при очитавању да имају тачност бољу или једнаку 0.5%.  Да имају могућност мерења у оба смера. Додатну електроду за детекцију делимично испуњеног цевовода, дисплеј за приказивање тренутног и кумулативног протока, сертификат за употребу у питким водама, могућност дијагностике сензора и трансмитера без демонтаже уређаја.

Поред ЕМ мерача протока обавезно предвидети аларме за детекцију воде на месту уградње мерача и аларм за случај да мерач није у функцији. Сва опрема треба да буде повезана на SCADA систем.

#### Мерачи притиска

Предвидети мераче притиска за рад у опсегу 0-20 бара, за мерење притиска питке воде у цевоводу. Предвидети сензоре са потребним степеном заштите од рада у потопљеном стању.

Мерачи притиска треба да имају дисплеј за праћење релативног и апсолутног притиска. Потребно је да мерачи притиска буду повезани на SCADA систем и да се резултати притиска у реалном времену шаљу у контролни центар.

#### Мерачи нивоа

Предвитети у резервоарима мерење нивоа воде помоћу сонди на принципу хидростатичког притиска, са интегрисаном преднапонском заштитом, класе тачности мин 0.2% i са механичком заштитом IP68. Сонде треба да буду повезане на SCADA систем и да у реалном времену шаљу податке о нивоу воде у резервоару у контролни центар.

#### Секторски затварачи

Оптималну величину регулационих вентила дефинисати према брзини протока, узводном и низводном притиску и осталим критеријумима пројектовања који укључују индекс кавитације вентила, притисак испарења течности, услове узводно и низводно од инсталације и др. Предвидети да оптимална брзина протока код регулационих вентила  буде v=2 – 2,5 m/s, са могућношћу опсега  од 1 m/s дo 4 m/s.  Регулационе вентиле предвидети да углавном раде у једном смеру протока, осим у  случајевима где је двосмерни рад неопходан.

На местима предвиђеним пројектом мерних места и зонирањем мреже, предвидети да управљање вентила буде могуће ручно и даљинским путем из контролног центра.

#### Регулатор притиска

#### Након израде пројекта зонирања и мерних места и израде оквирног хидрауличког модела предвидети регулаторе притиска у зонама у којима притисак у мрежи прелази 6 бара.  Регулатор треба да регулише притисак на излазу без обзира на флуктуације протока и притиска испред регулатора. Регулатори треба да буду за хоризонталну уградњу.

Предвидети да се прикупљање, надзор и управљање мерним местима и системом врши у ЈКП “Осечина“. Потребно је у оквиру просторија ЈКП дефинисати простор у коме ће да се монтира опрема која треба да надгледа цели систем.

### Хидротехничко димензионисање водних објеката

На основу урађеног хидрауличког модела, одредити стање притисака и протицаја као и распоред губитака у водоводној мрежи. Потребно је предвидети кључне објекте који су битни са становишта функционисања постојећег система и мере за њихово унапређење.

## Планирање

### Анализа имовинско правних односа и усклађености урбанистичко планске документације

У оквиру предложоних техничких решења потребно је сагледати имовинско правне односе и зазузећа земљишта под објектом и око објекта. Кроз анализу у оквиру ретходног извештаја дати приказ стања имовинско правних односа и власништва над парцелама, потребну површину заузећа у складу са планским решењем и процену трошкова за решавање имовинско правних односа.

За сва одабрана техничка решења, а на основу спроведених анализа потребно је примењивати савремене материјале и технологије. Приказ и визуализацију пројекта потребно је урадити у складу са најсавременијим стандардима у области пројектовања, а све у складу са методологијом за израду пројекта.

## Статика и конструкције

### Статички прорачун конструкција

За потребе израде наведених пројеката потребно је урадити статичке прорачуне у складу са техничким прописима и важећом законском регулативом.  У оквиру нумеричког модела, поред статичких прорачуна потребно је извршити сеизмичку и модалну анализу. Нумеричко моделовање извршити за одговарајуће оптерећење по фазама извођења радова.

### Димензионисање

У оквиру димензионисања потребно је извршити проверу напонско деформацијског стања у бетону и челику. Према меродавним утицајима извршити димензионисање свих конструктивних елемената објеката.

На основу спроведених анализа и димензионисања потребно је урадити одговарајућу графичку (планови оплате и арматуре) и нумеричку документацију.

У оквиру предметних активности потребно је користити савремене инжењерске технике за пројектовање и димензионисање конструкција у складу са правилима добре праксе и законским оквиром. Начин израде, коннцепт пројектовања пројектни алати и технике које ће се користити приликом израде техничке документације су предмет методологије за израду пројекта.

## Електро инсталације и аутоматика

### Електро инсталације

За потребе мерних места са електро магнетним мерачима протока потребно је обезбедити електрично напајање струјом у складу са условима за прикључење објеката на електродистрибутивну мрежу. У случају да не постоји могућност прикључка на електродистрибутивну мрежу потребно је предвидети техничко решење за независни систем напајања енергијом.

### Аутоматика

За предметне објекте предвидети аутоматику (опрему и софтвер) за повезивање у јединствен надзорно управљачки систем. На систем је потребно повезати будућа мерна места и постојеће објекте (резервоар, црпна станица, затварачи, бунари).

Систем контроле биће изведен тако да омогући интреграцију свих функционалних делова на највишем нивоу управљања, а истовремено, и аутономни рад сваког наведеног техничко-технолошког дела осталих нивоа контролисања. Систем хијерарскији организован у три нивоа, где сваки ниво има сопствени степен аутоматизације:

  - ниво – локална мануална контрола

  - ниво – локална аутоматска контрола (ПЛК –прог.лог.контролер)

  - ниво – даљинска аутоматска контрола – независан рад система (SCADA)

Мерење протока и притиска на дистрибутивним цевоводима са регулацијом предвидети да се  изведе уградњом:

- електромагнетних мерача протока одговарајућих пречника, NP16, излазног сигнала 4-20 mА,

- трансмитера притиска, мерног опсега 0-10 бара, излазног сигнала 4-20 mА,

- регулационих (контролних) вентила са електромоторним погоном и позиционером за надзор отварања вентила (На местима где је потребно) које се контролише из контролно-командног центра преко локалног ПЛК.

За уградњу мерних уређаја нпр. регулационих вентила планирана је изградња мерних бетонских шахтова са обезбеђеном дренажом. Минимална висина светлог отвора окана предвидети 2,0 метра са отворима у плочи потребних димензија ради обезбеђења могућег монтирање и демонтирање опреме (мерних уређаја и фазонских комада и арматуре), са напоменом да само мерна-регулациона опрема мора бити смештена у окну.  Такође на локацијама на којима су предвиђена само мерења протока и притиска без регулације, мерни сензори се  постављају у ревизиона окна са степеном заштите ИП68, као заштите од евентуалних поплава. Ревизиона окна предвидети за израду од бетона МБ 30 са мазањем пенетратом неопходним за  добијање водонепроусности  објекта.

У оквиру резервоарских комплекса потребно је предвидети периметарску заштиту, заштиту од удара грома, док је у случају црпних постројења потребно предвидети заштиту и рану деткцију пожара.

За реализацију преноса података од појединачних мерних места до управљачког центра користиће се следећи принцип:

За прикључење свих сензора и регулационих вентила на локалне ПЛК разводне ормане предвидети кабловске везе. За реализацију преноса података од мерних места до управљачког центра предвидети пренос искључиво даљинским путем.

За реализацију система у управљачком центру предвидети следећу опрему и софтвере:

SCADA софтвер реномираног светског произвођача са одговарајућим бројем тагова и важећим корисничким лиценцама

- преносиви ”нотебоок” рачунар реномираног произвођача са апликативним софтвером за одражавање инсталираног система,

- колор А3 ласерски штампач, и

- непрекидно напајање струјом (УПС) 600 ВА

На постојећем SCADA компјутеру биће вршене следеће функције:

- надзор функција (он-лине праћење мерених величина, оперативних и алармних стања, статус комуникације на основу принципа динамичких слика),

- контролне функције (отварање/затварање ЕМ вентила, итд.),

- функције извештавања (графикони са трендовима и архивирање података за даљу  обраду и израду извештаја и анализа).

# ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

У оквиру предметне техничке документације потребно је израдити техничку документацију за мерна места и систем даљинског надзора и управљања у циљу модернизације и унапређења управљања постојећег водоводног система насељеног места Осечина. С тим у вези потребно је извршити следеће кључне актовности:

- Формирање информационог система објеката и потрошача у мрежи

- Израда математичког модела водоводног система са приказом потрошача и свим пратећим анализама (анализа потрршње, анализа губитака, анализа стања приликом пожара, итд..)

- Зонирање постојеће мреже

- Пројектовање уређаја за мониторинг стања целокупне мреже (мерачи протока и притиска)

- Унапређење система за мониторинг и даљинско управљање свим објектима система

У циљу побољшања управљање и формирања система за мониторинг губитака у мрежи потребно је спровести зонирање мреже и израду математичког модела на основу кога ће се вршити сви наведени прорачуни. У оквиру дефинисаних зона потребно је дефинисати локације сталних мерних места који ће бити у функцији сталног мониторинга система.

У оквиру хидрауличког прорачуна потребно је извршити анализу дистрибуције и рада постојећих црпних станица и затварача, дефинисати стање притисака у мрежи и предвидети постављање објеката за регулацију притиска. Како би се побољшала стабилност дистрибуције воде у оквиру градске мреже потребно је извршити анализу положаја шахтова и сексцијких затварача у оквиру система као и изграду или реконструкцију постојеће водоводне мреже.

У оквиру постојећих и планираних објеката потребно је предвидети решења за мониторинг (нивоа воде у резервоару, притиска и протока у кључним чворовима у мрежи). За све објекте система отребно је предвидети одговарајућу електроенергетску и телекомуникациону инфраструктуру како би се осигурало њихово функционисање у оквиру постојећег SCADA система.

За све наведене објекте потребно је урадити одговарајућу пројектно техничку документацију у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о водама и другим законима и подтаконским актима. На нивоу идејног решења потребно је разрадити детаљну концепцију и микролокацију свих нових и постојећих објеката. На основу сагледавања имовинско правних односа, доступног планског основа за издавање локацијских услова, техничких решења и технологије потребно је дефинисати фазност и динамику реализације комплетне инвестиције а све кроз претходни извештај.

Техничку документацију за грађевинску дозволу и за извођење потребно је урадити по фазама у складу са Идејним решењем и прибављеним локацијским условима.

# ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ИЗРАДИТИ

Саджај и списак техничке документације ће се детаљно разрадити након израде Идејног решења, а у складу са препорукама из Претходног извештаја. Техничка документација се пакује према парцијалним пројектима за конкретне објекте. У наставку је дат приказ нивоа техничке документације које је потребно израдити.

## Претходни извештај

У оквиру Претходног  извештаја поребно је извршити анализу стања постојећег водоводног система насељеног места Осечина. Израдити регистар објеката и потрошача у мрежи (у оквиру географско информационог система) и на бази анализе планског и имовинског основа дати методологију за израду техничке документације. У оквиру Претходног извештаја потребно је дефинисати и динамику реализације појединих активнсти у оквиру уговореног рока.

У оквиру Претходног извештаја потребно је дефинисати сва ограничења и ризике по успешно реализовање пројекта у оквиру дефинисаних рокова. Могући ризици по успешну реализацију посла су:

- недостатак и квалитет подлога

- имовинско правни односи

- урбанистичко плански оквир

- локацијски услови

## Идејно решење

На нивоу идејног решења потребно је дефинисати комплетну концепцију трасе и микролокацију свих објеката које је потребно реконструисати или изградити. У оквиру идејног решења потребно је приказати фазе реализације инвестиционих активности.

Идејно решење се израђује за потребе прибављања локацијских услова, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Идејно решење је приказ планиране концепције објекта, са обавезним приказом и навођењем оних података који су неопходни за утврђивање локацијских услова, односно података који су неопходни за утврђивање усклађености са планским документом и утврђивање услова за пројектовање и прикључење.

Идејно решење је саставни део локацијских услова, односно услова за пројектовање и прикључење, само у погледу битних елемената на основу којих су ти локацијских услови утврђени, док су остали приказани детаљи необавезујући у даљој разради техничке документације, која је саставни део пројекта за грађевинску дозволу, односно идејног пројекта.

Техничка документација идејног решења се састоји од следећих делова:

- Главна свеска

Главну свеску идејног решења чини само основни садржај из Прилога 1. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката.

- Пројекти:

  - Хидротехничких инсталација

Општу документацију идејног решења чини само обавезни садржај утврђен чланом 28. и прилогом 9. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката.

Текстуална документација идејног решења садржи технички опис пројектованог објекта са навођењем потребних комуналних капацитета.

Нумеричка документација пројекта, зависно од врсте техничке документације, садржи одговарајуће прорачуне, резултате анализа и прорачуна, шеме, спецификацију материјала и др.

Графичка документација идејног решења садржи графичке прилоге у одговарајућој размери.

Свака техничка документација се ради за одређене објекте и групу у складу са дефинисаним фазама реализације.

## Пројекат за грађевинску дозволу

Пројекат за грађевинску дозволу је скуп међусобно усаглашених пројеката којим се дефинишу положај и капацитет објекта на локацији, функционалност са становишта технолошких и других захтева, просторно обликовање, избор конструкцијског система, димензионисање главних елемената конструкције, начелни избор грађевинских материјала, инсталација и опреме, чиме се обезбеђује испуњеност локацијских услова и основних захтева за објекат и др.

Пројектом за грађевинску дозволу врши се разрада планиране концепције објекта утврђене идејним решењем на основу ког су прибављени локацијски услови, а његова усклађеност са тим идејним решењем обавезна је само у погледу битних елемената на основу којих су ти локацијски услови, односно услови за пројектовање и прикључење утврђени (у зависности од врсте објекта, односно радова нпр: намена, БРГП, габарит, хоризонтална и вертикална регулација, положај на парцели, приступ парцели, број функционалних јединица, капацитети и начин прикључења на комуналну и другу инфраструктуру и сл.).

Пројекат за грађевинску дозволу може одступити од идејног решења и у погледу битних елемената који приказују или наводе податке неопходне за утврђивање локацијских услова, ако се измене врше приликом разраде техничке документације, као и ради усклађивања тог пројекта са условима за пројектовање и прикључење, с тим што та одступања не могу бити у супротности са планским документом, као ни осталим условима за пројектовање и прикључење издатим за тај објекат.

За линијске инфраструктурне објекте, поред претходно наведеног, у пројекту за грађевинску дозволу једнозначно се у простору дефинише траса објекта са свим потребним елементима, која може имати само микропомерања у односу на трасу из идејног пројекта, у циљу оптимизације радова.

За објекте из члана 133. став 2. Закона, пројектом за грађевинску дозволу врши се разрада техничких решења утврђених Идејним пројектом.

Пројекат за грађевинску дозволу се израђује за потребе прибављања грађевинске дозволе у складу са чланом 118а Закона.

Техничка документација пројекта за грађевинску дозволу се састоји од следећих делова:

- Главна свеска

Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, поред основног садржаја из Прилога 1. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката садржи и:

  - одлуку о одређивању главног пројектанта потписану од стране инвеститора;

  - изјаву главног пројектанта којом се потврђује међусобна усаглашеност делова пројекта за грађевинску дозволу;

  - изјаве овлашћених лица о предвиђеним мерама за испуњење основних захтева за објекат;

  - копије добијених сагласности, ако су прописане Законом;

  - сажети технички опис постојећег и предвиђеног стања, објекта, инсталација и опреме, потписан и оверен печатом од стране главног пројектанта.

- Пројекти:

  - Хидротехничких инсталација

  - Електроенергетских инсталација

  - Централног система надзора и управљања

Општа документација пројекта за грађевинску дозволу чини обавезни садржај утврђен чланом 28. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, решење о одређивању одговорног пројектанта предметног дела пројекта, као и изјаву одговорног пројектанта предметног пројекта којом се потврђује усклађеност са локацијским условима, прописима, правилима струке и мерама за обезбеђење испуњености основних захтева за објекат, прописаних елаборатима и студијама.

Текстуална документација пројекта за грађевинску дозволу у зависности од врсте и класе објекта садржи технички опис са општим подацима о локацији објекта, опис климатских услова и зона сеизмичности и других услова локације објекта, описом извршених претходних истраживања, опис усклађености са локацијским условима, обликовним, програмским и функционалним карактеристикама објекта, подацима о конструкцији објекта, условима фундирања и избором конструктивног система, описом предвиђених материјала, подацима о пројектованим унутрашњим и спољашњим инсталацијама и опреми, као и дефинисањем укупне потрошње, описом етапности и фазности грађења, описом мера за испуњење основних захтева за објекат и др..

Нумеричка документација пројекта за грађевинску дозволу садржи табеларне приказе површина објекта по просторијама и етажама, са приказом намена, општи прорачун конструкције као и прорачун главних носећих елемената конструкције и фундамената са димензионисањем, прорачуне са обзиром на врсту инсталација и опреме и у циљу сагледавања потреба објекта, процену отрошње, процењену вредност пројектованих радова и др..

Графичка документација пројекта за грађевинску дозволу садржи цртеже и графичке прилоге у одговарајућој размери.

Пројекат за грађевинску дозволу се ради за објекат или групу објеката према фазама дефинисаним у идејном решењу.

Пројекат за грађевинску дозволу подлеже техничкој контроли.

## Пројекат за извођење

Пројекат за извођење је скуп међусобно усаглашених пројеката неопходних за извођење грађевинских, занатских, инсталатерских радова и других радова, којим се утврђују грађевинско-техничке, технолошке и експлоатационе карактеристике објекта са опремом и инсталацијама, техничко-технолошка и организациона решења за изградњу објекта, инвестициона вредност објекта, као и услови одржавања објекта.

Пројектом за извођење се разрађују детаљи и технолошка решења који су одређени пројектом за грађевинску дозволу, као и идејним пројектом за реконструкцију објекта, који се врше на основу решења којим се одобрава извођење тих радова.

Пројекат за извођење се израђује за потребе грађења објекта и извођења радова и може се израђивати и у фазама, односно деловима, у складу са динамиком грађења, односно извођења радова.

Пројекат за извођење је обавезна за грађење објеката за које је прибављена грађевинска дозвола, осим за објекте категорије "А".

За линијске инфраструктурне објекте поред претходно наведеног, у пројекту за извођење врши се разрада детаља и технолошких решења у границама простора за изградњу, одређених пројектом за грађевинску дозволу.

Израда пројекта за извођење је обавезна и за извођење радова на реконструкцији објеката, који се врше на основу решења којим се одобрава извођење тих радова. (члан 145. Закона), осим за објекте категорије "А", као и у случајевима за које је предвиђено прибављање сагласности на пројекат за извођење у складу са прописима којима се уређује заштита од пожара.

Техничка документација пројекта за извођење се састоји од следећих делова:

- Главна свеска

Главна свеска пројекта за извођење, поред основног садржаја из Прилога 1. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката садржи и:

- одлуку о одређивању главног пројектанта потписану од стране инвеститора;

- изјаву главног пројектанта којом се потврђује међусобна усаглашеност делова пројекта за извођење;

- ситуациони план са елементима за обележавање објекта у одговарајућој размери.

- Пројекти:

  - Хидротехничких инсталација

  - Електроенергетских инсталација

  - Централног система надзора и управљања

Општа документација пројекта за извођење садржи опште делове опште документације утврђене чланом 28. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, решење о одређивању одговорног пројектанта предметног дела пројекта, као и изјаву одговорног пројектанта предметног пројекта, којом се потврђује усклађеност са грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, прописима, правилима струке и мерама за обезбеђење испуњености основних захтева за објекат, прописаних елаборатима и студијама.

Текстуална документација пројекта за извођење за зграде, зависно од врсте и класе објекта, садржи технички опис са додатним подацима у односу на оне који су већ дефинисани пројектом за грађевинску дозволу, а који се односе на: техничке карактеристике грађевинских материјала и опреме предвиђених за уградњу и захтеве у погледу тих материјала и опреме, опис места и начина њихове уградње, опис изабраног конструктивног система, опис методологија радова на извођењу фундирања и конструкције, опис неопходних испитивања и мерења, као и други неопходни подаци везани за извођење радова.

Нумеричка документација пројекта за извођење за зграде, зависно од врсте и класе објекта садржи: детаљне прорачуне конструкције и конструкцијских детаља, димензионисање и избор инсталација и опреме са дефинисаним неопходним карактеристикама и потрошњом енергије и др.

У случају да пројекат за извођење садржи и спецификације материјала и опреме, предмере радова и друге сличне прилоге, они се прилажу нумеричкој документацији.

Графичка документација пројекта за извођење, зависно од врсте и класе објекта, садржи цртеже и детаље неопходне за грађење објекта, односно извођење радова у одговарајућој размери.

Техничку документацију израдити у свему према важећем Закону о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019)  и осталом важећом законском регулативом, нормама и прописима.

# Методологија израде

Пројектно техничку документацију потребно је урадити у складу са BIM прицимпима и стандардима у оквиру израде техничке документације. Приликом израде техничке документације и концепта пројекта потребно је користити софтверске пакете и алате који омогућавају моделирање инфрастуктурних објеката са приказом физичких и функционалних карактеристика којима се може постићи брза размена података и интеракција свих учесника на изради пројекта у циљу доношења оптимални одлука и правих техничких решења.

За потребе израде техничке документације потребно је да Пројектант достави методологију и начин израде техничке документације која је усаглашена за горе наведеним концептом, Законима и подзаконским актима као и правилим добр струке и праксе.

# Достављање документације

Комплетану пројектно техничку документацију урадити и доставити инвеститору у 3 (три) примерка у штампаном облику као и 3 (три) примерка у електронској форми.

Пројектно техничку документацију испоручити и у изворном електронском облику, у коме је  и урађен одређени део пројекта. (dwg, excel, word, bim, tower,).

Обавезе Инвеститора:

Инвеститор обезбеђује податке из катастра подземних инсталација, податке из Студије процене стања постојећег водоводног система на територији насељеног места Осечина, Локацијеске услове, Грађевинску дозволу као и додатне информације неопходне за израду тражене техничке документације, а које се тичу постојеће водоводне мреже која је у надлежности ЈКП „Осечина“.

Инвеститор одређује вршиоца техничке контроле и сноси трошкове вршења техничке контроле пројекта за грађевинску дозволу.

Обавеза Пројектанта:

Све евентуалне примедбе вршиоца техничке контроле Пројектант у најкраћем року отклања о свом трошку.

Пројектант је у обавези да отклони евентуалне недостатке у техничкој документацији уочене од стране инвеститора, односно надлежног органа за издавање локацијских услова, односно грађевинске дозволе, у року од 15 дана од уочавања истих.

Наручилац

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничку документацију радити у складу са Просторним планом Општине Осечина, (Службени лист Општине Осечина број V/2011).

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

  - ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 75. Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона;

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде   (чл. 75. ст. 2. Закона).

НАПОМЕНА: Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, Понуђач може да докаже достављањем Изјаве (Образац 1), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

  - ДОДАТНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 76. Закона о јавним набавкама

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

УСЛОВ:

Да  је  понуђач  у  периоду од 2017. до 2019. године  до  дана  објаве  Позива  на  Порталу  јавних набавки  реализовао минимум две техничке документације мерних места, надзора и управљања водоводном мрежом.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

УСЛОВ:

Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за време извршења уговора о јавној набавци и то:

Најмање 4 дипломирана инжењера грађевине који поседују лиценцу 313 или 314

Најмање 1 дипломираног инжењера грађевине који поседују лиценцу 310

Најмање 1 дипломираног инжењера електротехнике који поседује лиценцу 350 и 352

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

УСЛОВ:

Понуђач мора располагати следећим софтверима:

Софтвер за математичко моделирање канализационих система  компатибилан са BIM технологијом (Storm and Sanitary analysis) или одговарајући,

Софтвер за пројектовање инфраструктурних објеката нискоградње (водовода и калализације) у складу са GIS методологијом и BIM стандардом. (Civil 3D) или одговарајући,

Софтвер за интеграцију BIM процеса у пројектовању инфраструктурних објеката у реалном окружењу. (InfraWorks) или одговарајући

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

  - ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Чл. 75. Закона о јавним набавкама - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду :

1. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

2. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

3. Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

4. За обављање ове делатности није прописана посебна дозвола.

Напомена: Понуђач није дужан да доставља на увид обавезне доказе уколико је уписан у Регистар понуђача, већ је потребно доставити доказ о упису у Регистар понуђача.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, већ је потребно доставити интернет страницу на којој су тражени подаци доступни.

Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем(има), дужан је да за подизвођача(е) у понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл.75 став.1 тач.1) до 4) овог Закона, у складу са чл. 80. Закона о јавним набавкама.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став.1 тач.1) до 4) овог Закона, а додатне услове испуњавају заједно, у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

  - Доказивање испуњености ДОДАТНИХ услова

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Изјава  да  је  понуђач  у  периоду од 2017. до 2019. године  до  дана  објаве  Позива  на  Порталу  јавних набавки  реализовао минимум две техничке документације мерних места, надзора и управљања водоводном мрежом.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

- Копију  лиценци 313 и 314 за најмање 4 дипломирана инжењера грађевине, копију лиценце 310 за најмање 1 дипломираног инжењера грађевине и копију лиценци 350 и 352 за најмање 1 дипломираног инжењера електротехнике.

- Потврда Инжењерске коморе Србије о важности истих.

ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ

- Потврда о поседовању лиценце за софтвере.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок за пружање услуге. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама (Образац 1);

- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама (Образац 2);

- Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду (Образац 2а);

- Изјава понуђача о ангажовању подизвођача (Образац 2б);

- Образац понуде (Образац 3);

- Образац структуре цене (Образац 4);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 5);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 6);

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. ЗЈН (Образац 7);

- Изјава о достављању менице (Образац 8),

- Потврда Наручиоца (Образац 9).

Oбразац 1

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_____________________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга број 10/2019  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                                              _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Oбразац 2

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач___________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке услуга  број 10/2019  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Место:_____________                                                            Подизвођач Услуга:

Датум:_____________                                                       _____________________

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

| Образац 2a. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци услуга број 10/2019 и овлашћујемо члана групе __________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе наступа пред Наручиоцем. |
| --- |
| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА |
| Овлашћени члан: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ |
| Члан групе: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ |

- Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 50% од укупне вредности понуде.

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака (уколико има више од четири учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана –то поље оставити непопуњено).

Датум:

____. ____. 2019. године

Образац 2б.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке услуга број 10/2019, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА УЧЕШЋА | УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДИ (процентуално) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потпис овлашћеног лица Понуђача, Датум: ____. ____. 2019. године _____________________________ Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. |

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. за првог подизвођача ).

Oбразац 3

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности –Израда пројектне документације за мерна места, надзор и управљање водоводном мрежом насељеног места Осечина, ЈНМВ број 10/2019.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| Укупна цена без ПДВ |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| Укупна цена са ПДВ |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а након предаје пројекта и потписивања записника о примопредаји предмета набавке од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача. |
| Рок важења понуде | ________ дана од дана јавног отварања понуда (не краће од 30 дана) |
| Рок за пружање услуге | ________дана од тренутка издавања услова од стране надлежних органа. (не дуже од 90 календарских дана) |

У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предмета набавке.

Датум 					              Понуђач

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде Понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Образац 4

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Бр. | Назив услуге производа | Цена (дин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Претходни извештај |  |
| 2 | (ИДР) Идејно решење |  |
| 3 | (ПГД) Пројекат за грађевинску дозолу |  |
| 4 | (ПЗИ) Пројекат за извођење |  |
| Укупно: |  |
| ПДВ (20%) |  |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ________________

ПДВ ____________________

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом________________

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2019. године                           	                  _____________________________

Образац 5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Oбразац 6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга – Израда пројектне документације за мерна места, надзор и управљање водоводном мрежом насељеног места Осечина бр. 10/2019  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Образац 7.

ИЗЈАВА

о поштовању обавеза

Понуђач ___________________________________________________________ изјављује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговоршћу да је приликом састављања своје понуде поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место: ___________                                                   Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум: ______________

_______________________

Oбразац 8

И З Ј А В А Понуђача о  достављању менице

Изјављујемо да ћемо у тренутку закључења уговора доставити Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења:

1) једну бланко соло меницу за добро извршење посла потписану од стране овлашћеног лица;

2) захтев за регистрацију менице;

3) потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а, које неће садржати додатне услове за исплату, са роком важења 10 дана дужим од важења уговора и

4) копију картона депонованих потписа овлашћених лица.

Напомена: Понуђач је у обавези да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Место:______________________

Датум:______________________                   Име и презиме овлашћеног лица

____________________________

Потпис овлашћеног лица

____________________________

МОДЕЛ УГОВОРА

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. 10/2019  – Израда пројектне документације за мерна места, надзор и управљање водоводном мрежом насељеног места Осечина, закључује се

УГОВОР

о јавној набавци услуге израде пројектне документације за мерна места, надзор и управљање водоводном мрежом насељеног места Осечина

Уговорне стране:

1. НАРУЧИЛАЦ: ЈКП Осечина, Осечина

Пере Јовановића 35, 14253 Осечина

Матични број: 07305290

ПИБ: 101597956

Рачун бр.: 205-88207-83

коју заступа директор Никола Томић

( у даљем тексту: Наручилац).

2. ПОНУЂАЧ:  _____________________________________________

Адреса:_______________________________________

Матични број:_________________________________

ПИБ:_________________________________________

Рачун бр.: ____________________________________

отворен код пословне банке_____________________

кога заступа директор___________________________

( у даљем тексту: Пружалац услуге)

ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

ПОДИЗВОЂАЧИ:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка услуге израде пројектне документације за мерна места, надзор и управљање водоводном мрежом насељеног места Осечина, која у свему мора одговарати техничким стандардима, условима из конкурсне документације и прихваћене понуде Пружаоца услуге број ___________ од _______2019. године, заведене код Наручиоца под бројем _____________ од _____2019. године, који чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Пружалац услуге је обавезан да услуге наведене у члану 1. овог уговора изврши у свему према пројектном задатку и условима које је добио од Наручиоца, који је саставни део овог уговора.

Цена

Члан 3.

Уговорне  стране  утврђују  да је укупна вредност уговора за израду пројектне документације за мерна места, надзор и управљање водоводном мрежом насељеног места Осечина _____________ динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са ПДВ-ом.

У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које Пружалац услуге  има у реализацији овог Уговора.

Цена услуга одређена у укупном износу је фиксна и не може се мењати.

Уговорни рокови

Члан 4.

Достављање пројекта извршиће се у року од ___ дана од тренутка издавања услова од стране надлежних органа, с тим да ће рок бити продужен, уколико предаја пројекта буде условљена поступањем надлежних државних органа или из других оправданих околности.

Захтев за продужење рока, као и одговарајући доказ о немогућности реализације предмета уговора у уговореном року, морају бити поднети најмање 7  дана пре дана одређеног за предају пројекта.

Члан 5.

Пружалац услуге има право да захтева продужење рока за предају пројекта у случају кад је због промењених околности, неиспуњења обавеза Наручиоца или радњи надлежних органа за то био у томе спречен.

Продужење рока се одређује према трајању сметње.

Начин плаћања

Члан 6.

Плаћање ће се вршити на следћи начин:

- вирманским путем на рачун Пружаоца услуге у року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре за пружене услуге, а након потписивања Записника о примопредаји предмета набавке од стане овлашћеног лица Наручиоца и Пружаоца услуге.

Члан 7.

Ако Наручилац оспори део примљене ситуације, неоспорени износ плаћа у року из претходног члана овог уговора.

Ако је Наручилац оспорио само део износа, о спорном износу и разлозима оспоравања је дужан да обавести Пружаоца услуге, у року одређеном за плаћање фактуре.

Обавезе наручиоца

Члан 8.

Наручилац је обавезан да:

- преда Пружаоцу услуге пројектни задатак и све друге неопходне податке за израду пројекта дефинисане пројектним задатком,

- изврши плаћање у складу са чл. 6 овог Уговора.

- да у року од десет дана од дана закључења уговора именује лице које ће бити задужено за праћење и извршење уговора.

Обавезе ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 9.

Обавезе Пружаоца услуге су:

- да изради пројекте на начин одређен овим Уговором, прописима надлежних органа и правилима струке,

- да сагласно прописима и правилима струке провери правилност пројектне документацији коју је израдио и да исте овери,

- да поступи по примедбама Наручиоца и органа који дају одређене сагласности и одобрења у смислу којих пројекат мора бити урађен,

- да Наручиоцу преда 4 примерка пројекта у папирној форми и 4 на CD-у,

- да у тренутку закључења уговора достави бланко соло меницу за добро извршење посла са меничним овлашћењем на износ од 10% уговорене вредности, која ће бити безусловна и платива на први позив Наручиоца, са роком важења 10 дана дужим од важења Уговора.

- да у року од десет дана од дана закључења уговора именује лице које ће бити задужено за праћење и извршење уговора.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 10.

Овај Уговор је на снази до потпуне реализације предмета Уговора, а најкасније до 31.03.2020. године.

Квалитет документације

Члан 11.

Пројектна документација мора бити израђена на начин одређен овим уговором, у складу са прописима и правилима струке.

Пружалац услуге је одговоран за сва решења која се предвиђају у Пројекту.

Члан 12.

Ако Пружалац услуге не изради пројекат, по уговореном пројектном задатку и у складу са прописима, као и према резултатима сопственог проверавања и правилима струке, Наручилац има право да захтева обустављање даље израде пројекта, односно да захтева испуњење пројектованих уговорних обавеза.

Члан 13.

Када израђена документација има такав недостатак који је чини неупотребљивом, или је урађена у супротности са изричитим условима овог Уговора, Наручилац може, не тражећи претходно отклањање недостатака, раскинути овај уговор, наплатити бланко соло меницу за добро извршење посла  и захтевати накнаду штете.

ПРИМОПРЕДАЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 14.

Примопредаја пројекта, вршиће се потписивањем Записника о примопредаји пројекта уоговора од стране једног овлашћеног лица Наручиоца и једног овлашћеног лица Пружаоца услуга.

Овлашћено лице Наручиоца има право на рекламацију предмета уговора, у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах након пријема истог, а у случају скривених мана одмах након сазнања за скривену ману.

У случају наведеном у ставу 2. овог члана, Наручилац може да одбије пријем услуга која су предмет Уговора, о чему се одмах сачињава Записник о рекламацији који потписују представници Наручиоца и Пружаоца услуга.

Пружалац услуге је дужан да у случају писане рекламације, поступи одмах, и да отклони недостатак у року од три дана по пријему рекламације.

У случају протека рока из претходног става, Наручилац има право на раскид уговора, накнаду проузроковане штете и наплату бланко соло менице за добро извршење посла.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 15.

Овај Уговор престаје да важи и пре истека периода на који је закључен:

1.  Споразумом уговорних страна у писаној форми и без отказног рока;

2. Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Пружалац услуге делимично или у потпуности не извршава своје уговорне обавезе, или их извршава са закашњењем, са отказним роком од 7 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду;

3.  Утрошком укупно уговорених средстава из  члана 3. Уговора и

4.  У другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором.

За време отказног рока уговорне стране су обавезне да у потпуности извршавају своје уговорне обавезе на начин и под условима утврђеним овим Уговором.

Решавање евентуалних спорова

Члан 16.

За евентуалне спорове по овом Уговору, уколико се не могу решити споразумно, надлежан је Привредни суд у Ваљеву.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 17.

На све што овим уговором није предвиђено, примењиваће се одредбе важећих Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и других законских и подзаконских прописа.

Члан 18.

Саставни делови овог уговора су:

- Понуда Пружаоца услуга зав.бр.____________од______2019. године, код Наручиоца заведена под бр. __________________ дана _____2019. године и

- Структура цене.

Члан 19.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

Наручилац услуге                                                      Пружалац услуге

ЈКП Осечина, Осечина                                      _________________________________

Директор                                                    _________________________________

____________________________			 _________________________________

(потпис)				                                     (потпис)

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2.  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити поштом на адресу Наручиоца: ЈКП „Осечина“ Осечина, Пере Јовановића 35, 14253 Осечина, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације за мерна места, надзор и управљање водоводном мрежом насељеног места Осечина, ЈНМВ бр.10/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”, или је лично предати писарници Наручиоца. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 29.11.2019. године до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 29.11.2019. године са почетком у 12:15 часова у правној служби ЈКП осечина.  Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати заведено, потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена, као ни понуда са попустом на цену.

Уколико Понуђач достави понуду са варијантама и попустом на цену, понуда ће бити одбијена као неисправна.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП Осечина, Пере Јовановића 35, 14253 Осечина,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације за мерна места, надзор и управљање водоводном мрежом насељеног места Осечина, ЈНМВ бр.10/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације за мерна места, надзор и управљање водоводном мрежом насељеног места Осечина, ЈНМВ бр.10/2019  - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације за мерна места, надзор и управљање водоводном мрежом насељеног места Осечина, ЈНМВ бр.10/2019  - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом. Докази могу бити у неовереним фотокопијама. Понуђач ће, у року који одреди Наручилац, а не дужем од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити тражене оригинале или оверене копије доказа о испуњености услова из члана 75. и 76.  Закона о јавним набавкама.

Уколико Понуђач не достави оригинал или оверену копију доказа у року који је одредио Наручилац, Наручилац ће његову понуду одбити као неисправну и изабрати следећег најповољнијег Понуђача.

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неисправна.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни и потпише све обрасце из конкурсне документације. У противном понуда се сматра неисправном.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Сваки образац конкурсне документације понуђач је дужан да потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

- Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и потписан  од стране овлашћеног члана групе понуђача - представника групе понуђача,

осим :

Образац понуде - Уколико Понуђач наступа самостално или са подизвођачем, образац попуњава, потписује Понуђач. Уколико наступа група понуђача, образац попуњавају, потписују сви чланови групе.

Модел уговора – Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, све ставке у моделу уговора морају бити попуњене, док последња страна модела уговора и читко потписана понуђача.

Уколико наступа група понуђача – све ставке у моделу уговора морају бити попуњене, док последњу страну модела уговора читко потписију сви чланови групе понуђача.

Образац структуре цене – Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, све ставке у обрасцу морају бити попуњене, читко потписана понуђача.

Уколико наступа група понуђача –  све ставке обрасца морају бити попуњене, док последњу страну обрасца читко потписује овлашћени члан групе понуђача.

Понуде које су попуњене супротно горе наведеном, одбиће се као неисправне.

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, Понуђач није обавезан да потпише и овери.

7. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може поднети понуду самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

8. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуђач може поднети понуду са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подизвођачу, при чему учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне вредности понуде у складу са Законом о јавним набавкама .

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, у ком случају  је услове из члана 76.  Закона о јавним набавкама, Понуђач дужан да испуни самостално.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - обавезно доставити споразум групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1. до 4.) Закона о јавним набавкама, а остале услове из члана 76.  Закона, понуђачи испуњавају и доказују заједно, при чему учешће овлашћеног члана групе понуђача не може бити мање од 50% од целокупне вредности понуде .

Група Понуђача обавезна је да уз понуду достави и међусобни СПОРАЗУМ у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама:

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно мора садржати податке о:

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,

- Понуђачу који ће у име групе потписати уговор,

- Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- Понуђачу који ће издати рачун,

- Рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују на начин предвиђен конкурсном документацијом.

10. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ

Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не.

11. ЈЕДНА ПОНУДА ПО ПОНУЂАЧУ

Понуђач може доставити само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке, било да наступа самостално, са подизвођачем или као члан групе Понуђача.

12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Наручилац ће платити изабраном Понуђачу:

- Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а након предаје пројекта и потписивања записника о примопредаји предмета набавке од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача.

13. РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА

Рок пружања Услуга је највише 90 дана од тренутка издавања услова од стране надлежних органа.

14. ВАЛУТА И ЦЕНА

Приликом попуњавања понуде све цене, као и вредност понуде морају бити изражене у динарима. Цене које понуди Понуђач биће фиксне током извршавања Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.

15. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Цена  и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде на адресу: ЈКП Осечина, Пере Јовановића 35, 14253 Осечина, Особa за контакт: Наташа Ђукић, e-mail:info@jkposecina.rs

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

17. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена  као неисправна.

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева за додатна објашњења достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна.

19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 5 дана од дана јавног отварања понуда. Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен биће закључен  у року од 5(пет )дана од дана протока рока за подношење захтева за заштиту права из члана149. Закона.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем и да наплати меницу за озбиљност понуде.

20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Наручилац може одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који потврђује да је понуђач у претходне три године  пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

21.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок пружања услуга. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

22. РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Рок важења уговора је до потпуне реализације предмета јавне набавке, а најкасније до 31.03.2020. године.

23.  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се  Наручиоцу, а копија захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац  објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније  3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручиоц исте није отклонио..

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“).

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права садржи: 1) Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 2) назив и адресу Наручиоца, 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца, 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују, 6) потврду о уплати таксе, 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен, или га је поднело лице које нема активну легитимацију, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу по  члану 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015).

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 5 дана од дана протека рока за подношења захтева за заштиту права. У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

25. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

У циљу обезбеђења испуњења својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци, Понуђач је у обавези да достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којом обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци и то:

1) једну бланко соло меницу за озбиљност понуде потписану од стране овлашћеног лица;

2) захтев за регистрацију менице;

3) потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% понуђене цене без ПДВ, које неће садржати додатне услове за исплату;

4) копију картона депонованих потписа овлашћених лица.

Сопствена меница и менично овлашћење морају бити потписане од стране овлашћених лица (од лица која имају депоноване потписе у банци у којој Понуђач има отворен текући рачун).

У случају да Понуђач којем је додељен уговор не приступи закључењу уговора у року који је Наручилац одредио конкурсном документацијом, Наручилац ће уновчити меницу. Меница и менично овлашћење ће на захтев понуђача бити враћени по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико Понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, његова понуда ће бити одбијена због битних недостатака.

2. Изјава понуђача о достављању средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла

У циљу обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Понуђач је у обавези да уз понуду достави изјаву на обрасцу Конкурсне документације, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ће приликом закључења уговора Наручиоцу доставити:

- једну регистровану бланко соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% уговорене вредности  без ПДВ и са роком важења 10 дана дуже од важности обавеза по уговору, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

26.  ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Понуда не сме да садржи речи унете између  редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио, у  ком случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или особа које су потписале понуду.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Наручилац ће исправке вршити на следећи начин:

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене цене, износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неиспарвну.

27. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде сходно члану 109. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком.